## Slide 1: x
스마트 팩토리 심화 2기

## Slide 2: 머신 비전 기초
Notes: 첫날이니까 간단하게 개념먼,, 머나아나어ㅓ어어아

## Slide 3: 머신 비전 이란?
컴퓨터나 기계가 시각적인 역할을 처리할 수 있도록 연구하는 분야
인간이 시각정보를 보고 판단하듯, 컴퓨터는 영상 데이터를 보고 판단
https://news.skhynix.co.kr/post/metavision-of-the-sensor

## Slide 4: 머신 비전 이란?
이미지 센서가 빛의 양(Intensity)을 감지하여 숫자로 변환
https://news.skhynix.co.kr/post/cmos-image-sensor-innovation-led-by-sk-hynix
Notes: 왼쪽 이미지는 센서소자 1개의 이미지,
오른쪽에 있는 이미지 센서에서 가로로 8000개 세로로 6000개의 소자가 들어있음,
따라서 사진을 촬영하면 빛의 밝기(강도)를 숫자로 표현하는 8000 x 6000 크기의 2차원 데이터가 생성됨

## Slide 5: 머신 비전 이란?
직접 각종 영상 입력 장치(주로 카메라)와 연결하고, 영상 처리(Image Processing) 기능을 하는 프로그램을 개발하는 것은 어려움
보통은 머신 비전용 라이브러리를 사용
이름 | 설명
OpenCV | 무료, BSD 라이센스, 코드 공개 의무 없음, 상업적 이용 가능
Halcon | 유료, 비쌈, 강력한 성능, 다양한 기능, 전문가 우대
MIL | 유료, 적당히 비쌈, 국내에서 많이 사용
Vision Pro | 유료, 코드 리딩 또는 패턴 매칭에 많이 사용

## Slide 6: 머신 비전 이란?
머신 비전은 인공지능의 한 분야
카메라, 스캐너와 같은 영상 매체를 통해 입력받은 이미지 또는 영상에서 물체(Object), 전경(Foreground), 배경(Backgroud)과 같은 유의미한 정보를 생성하는 기술
물체(사람)
배경(강, 땅, 하늘, 지평선)
전경(다리, 사람들)

## Slide 7: 머신 비전 이란?
컴퓨터에게 사람과 같은 정보 해석 능력을 주는 것은 쉽지 않음
해변에 나뭇가지가 떨어져있음
사람
해변에 통나무가 쓰러져있음
(사람을 보고 상대적인 크기 측정을 함)
Notes: 사람은 자신이 기억하고 있는 경험과 각종 정보에 의거하여 데이터를 해석할 수 있는 능력이 있음
하지만 컴퓨터 입장에서 이미지란 그저 숫자로 된 2차원 배열에 불과함
따라서 컴퓨터가 이미지를 어떻게 인식하는지 알아야 컴퓨터를 통해 이미지를 다룰 수 있음

## Slide 8: 비디오 파일이 만들어지는 과정
비디오 파일: 카메라를 통해 빛이 데이터로 변환된 것
촬영
이미지 센서
빛의 파장
수치화된 데이터
아날로그
디지털
Notes: 사람의 눈 역할을 하는 카메라가 영상 데이터를 어떻게 생성하는지 알아보도록 합시다.

## Slide 9: 아날로그/디지털
Notes: 센서를 통해 빛에 숫자로 변환되는 과정은 곧 아날로그 데이터가 디지털 데이터로 변환된 것이라고 말 할 수 있음
보통 아날로그하면 옛것, 불편하지만 감성있는, 부드러운, 느린 이미지를 떠올리고, 디지털하면 딱딱한, 계산적인, 기계적인, 빠른 이미지를 떠올림
하지만, 이런 추상적인 이미지 말고 정확한 의미에 대해 알아보자

## Slide 10: 아날로그/디지털
한국정보통신기술협회 용어사전
아날로그
  연속적으로 변화하는 물리량을 표현하는 데 사용하는 용어
디지털
  데이터나 물리적인 양을 0과 1이라는 2진 부호의 숫자로 표현하는 것

## Slide 11: 아날로그/디지털
시계 바늘이 연속적으로 이동
09:00
14:00
09:00
09:01
09:02
시계 숫자가 불연속적으로 변화
Analogue to Digital 변환
샘플링, Sampling
양자화, Quantization

## Slide 12: 디지털 변환 - 샘플링, Sampling
특정 주기(Frequency, 가로축)로 아날로그 데이터의 값을 기록
1초에 60번 샘플링(Sample rate) = 60Hz (FPS)
샘플링 더 촘촘하게 할 수록 실제 장면과 가까워짐
(7, 126.123)
(8, 87.654)
(9, 52.614)

## Slide 13: 디지털 변환 - 양자화, Quantization
특정 단위(Bit, 세로축)로 아날로그 데이터의 값을 수정
8bit 컬러 = 2의 8승 = 256, 24bit 컬러 = 2의 24승 = 더 자연스러움
양자화를 더 촘촘히 할 수록 실제 장면과 더 비슷해짐
(7, 130)
(8, 80)
(9, 50)

## Slide 14: 퀴즈! Bitrate
아래 표는 유튜브에서 요구하는 비트 전송률(Bitrate)
1080p, 24FPS 영상을 업로드 한다고 했을 때 양자화 단위(Bit)는 얼마가 되어야 할까? (영상 압축은 하지 않음)
🎶 비트 전송률 (Bitrate)
= 해상도 x 초당 프레임 수 x 픽셀 단위 데이터 크기

## Slide 15: 디지털 변환
샘플링, 양자화를 거쳐 실제 장면이 픽셀(Pixel) 단위의 숫자로만 이루어진 영상 데이터로 변환됨
Notes: 우리가 프로그래밍을 통해 다루게될 영상 데이터는 모두 이런 변환 과정을 거쳐 얻어진 숫자입니다.

## Slide 16: 실습1. 영상 데이터 포맷
아래 영상 데이터 포맷 관련 정보에 대해 조사 후 블로그에 정리하고 포스팅 링크 제출
영상 파일의 확장자가 의미하는 것 (컨테이너)
  mp4, avi, mkv 등
실제 영상 데이터가 기록되는 방식 (인코딩, 디코딩)
  h.264, xvid, hevc 등

## Slide 17: OpenCV 소개 및 설치
Notes: 첫날이니까 간단하게 개념먼,, 머나아나어ㅓ어어아

## Slide 18: OpenCV란
Open Source Computer Vision Library
Intel에서 최초 개발 (1999)
C/C++, C#, Python, Java 지원
500가지가 넘는 영상 처리 알고리즘이 최적화 되어있음
GPU 가속 모듈을 지원
머신러닝과 관련된 모듈을 포함
컴퓨터 비전 분야를 발전시키기 위한 목적

## Slide 19: OpenCV란
OpenCV 2.X - iOS 및 안드로이드 지원 (2009)
OpenCV 3.X - GPU 가속화(IPP) 지원 (2015)
OpenCV 4.X - 안정성 및 메모리 소비 감소 (2018)
  사용하지 않는 OpenCV 1.X 기반 API 제거

## Slide 20: 일반적인 영상처리 과정
입력 데이터
특징 검출
데이터 해석
전처리 과정
출력 데이터
해결하기 원하는 문제에 대한
이미지 또는 영상 입력
각종 필터 및 마스킹을 통한
영상 노이즈 제거
윤곽선, 코너, 특정 색 등
목표한 특징 검출
검출된 데이터를 기반으로
해석 및 문제 해결
목표한 최종 데이터 출력

## Slide 21: OpenCVSharp 설치
NuGet 패키지 설치
  .Net framework 는 8.0이상
  Visual Studio 2019 이상이 필요함
  C#용 OpenCVSharp4 및 런타임 패키지, WpfExtensions를 설치

## Slide 22: OpenCVSharp 설치
OpenCvSharp 네임스페이스 추가
OpenCvSharp.Window와 충돌이 있으므로
네임스페이스 경로를 입력해줄 것

## Slide 23: OpenCVSharp 설치
Cv2.GetVersionString() 메소드로 설치 확인

## Slide 24: OpenCV로 이미지 불러오기
이미지 박스 생성 및 코드 작성

## Slide 25: OpenCV로 이미지 불러오기
Cv2.ImShow는 새창을 생성

## Slide 26: 실습2. OpenCvSharp 이미지 변환
Cv2.CvtColor(Mat source, Mat target, ColorConversionCodes) 메소드 사용하여 이미지를 간단하게 변환할 수 있음
ColorConversionCodes의 종류를 조사하고 5개의 변환 옵션을 선택
이미지 박스를 6개 만들고 각각에 원본 이미지를 포함한 변환된 이미지를 표시

## Slide 27: 따라하기. 히스토그램 그리기
히스토그램
  같은 밝기를 가진 픽셀의 수를 막대 그래프로 표시한 것

## Slide 28: 따라하기. 히스토그램 그리기

## Slide 29: 따라하기. 히스토그램 그리기

## Slide 30: 따라하기. 히스토그램 그리기